Montagevoorschrift Planar LED - paneel

Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig doorlezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

Leverings omvang

1x Planar LED-paneel

1x Driver

1x Handleiding

Veiligheid

- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-installateur in te schakelen voor de installatie. Hij dient erop toe te zien dat deze volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.

- Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lichtbron, moet de spanning naar deze lichtbron uitgeschakeld zijn.

- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de downlighter, deze mag niet de toelaatbare spanning op de groep overschrijden.

- Om opeenhoping van warmte te voorkomen, mag het ingebouwde LED-paneel niet worden bedekt. Bijvoorbeeld met isolatiedekens. Ten alle tijden dient het koellichaam vrij te zijn.

- Alle vervangingsonderdelen moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.

- Kijk nooit direct in een lichtbron!

Product  specificatie

- Geschikt voor gebruik binnen.

- Dit klasse II verlichtingsarmatuur is dubbel geïsoleerd en wordt niet op de aardleiding aangesloten.

- IP54 classificatie, tenzij anders vermeld.

- IK02 classificatie, tenzij anders vermeld.

- Geschikt voor installatie op normale, niet ontvlambare oppervlakken.

- 220-240V AC 50Hz.

- Aanbevolen wordt een omgevingstemperatuur van 21º C.

Installatie inbouw

- Pak het product voorzichtig uit. Controleer de aanwezigheid van alle onderdelen en dat deze zich in goede staat bevinden. Mocht onverhoopt een onderdeel van leveringsomvang missen of beschadigd zijn, neemt u dan contact op met de leverancier/fabrikant en bewaar het verpakkingsmateriaal voor verdere inspectie. In het geval dat het armatuur geretourneerd dient te worden is het belangrijk,dat de originele omdoos en verpakking aanwezig zijn.

- Plaats het LED-paneel op de gewenste plaats in het systeemplafond.

- Sluit de bedrading van de driver eerst aan op het LED-paneel en daarna op de netspanning.

- Zet de spanning weer aan en test of de armatuur werkt.

Installatie als pendelarmatuur (optie)

- Monteer de 4 houders aan het plafond met behulp van schroeven.

- Schroef de 4 koorden aan de houders.

- Draai aan de achterzijde van het LED-paneel de 4 schroeven los, waarin de ophangset van het LED-paneel gemonteerd moet worden. Voer de ophangkabels door de 4 gaatjes in de schroeven in.

- Draai de 4 schroeven inclusief de ophangkabels weer terug in het LED-paneel.

- Sluit de bedrading van de driver eerst aan op het LED-paneel en daarna op de netspanning.

- Zet de spanning weer aan en test of de armatuur werkt.

Voor de maximale lengte van de bedrading raadpleeg de specificatie van de toegepaste driver. Omwille van de EMC richtlijnen dient de bedrading tussen de led driver en de led downlighter zo kort mogelijk uitgevoerd te worden.

Verwachte levensduur

- De verwachte levensduur die geldt onder optimale omstandigheden kan negatief worden beïnvloedt door:

a)  Indien de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is.

b)  De wijze van montage van de LED-armatuur in het plafond.

c)  Aanwezigheid van andere warmtebronnen in de directe- of indirecte omgeving.

d) Slechte warmte afvoer van het koellichaam, door middel van natuurlijke convectie.

.

Lichtbron

De LED-module en driver zijn op elkaar afgestemd voor wijziging cq. veranderingen van deze combinatie dient men de fabrikant te benaderen. De LED-module en driver zijn niet repareerbaar.

Wijk hier niet van af!

Om de bedrijfszekerheid en de werking van de armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd. Er mogen geen veranderingen aan de armatuur en/of driver worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties. Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoording voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.

# Text boxes

EMILUX B.V.

Bleskolksingel 3, 7602 PE Almelo, Nederland

Telefoon	0546 87 18 81

Telefax	0546 87 08 01

E-mail:	info@emilux.nl

http://www.emilux.nl

IBAN/SEPA: L62INGB0652064817

BIC: INGBNL2A     ING BANK N.V.

Handelsregister 060 47 076, Enschede

BTW: NL/802195088B01

# EMILUX